A porral oltó készülék használata

A porral oltó készülék részei

Oltóanyagtartály, valamint a készülék fejrésze.

1. kép Porral oltó készülék részei.

A fejrész tartalmazza a szelepkart, a biztosítószeget, portömlőt, és a nyomásmérő órát. (1.kép)

Az oltóanyagtartályon elhelyezett címkéken a használati utasítás, valamint, a készülékbe töltött oltópor típusa olvasható le. (2.kép)

2. kép ’ABC’ Porral oltó készülék piktogramjai.

Az MSZ EN 3 és MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek karbantartását évente kell elvégeztetni. A felülvizsgálatról egy öntapadós matrica tanúskodik, amelyen olvasható a készülék utolsó és következő esedékes karbantartásának időpontja, ennek hiányában a készülék nem tekinthető üzemképesnek. A készülékeket rendszeresen arra jogosult szakemberrel kell felülvizsgáltatni. Az ellenőrzést és karbantartást csak a BM OKF regisztrációs számával rendelkező szervezet végezheti. Az oltóanyagtartályon beütés található, amelyen a gyártási év és a próbanyomás időpontja olvasható, általában 20 évig tarthatók használatban.

A porral oltó készülék használata:

Amennyiben lehetőségünk van rá, tűz esetén kérjünk segítséget, és értesítsük a tűzoltóságot. Amennyiben nem sikerülne eloltani a tüzet csak késleltetni annak terjedését a rendelkezésünkre álló porral oltó készülékkel, hagyjuk el a helyiséget és értesítsük a tűzoltóságot. A kiérkező tűzoltó raj a tűz oltását befejezi. Amennyiben sikerült a lángolást megszüntetni, az égő anyagból visszamaradt parázsló forró részek visszagyulladhatnak, ezért mindenképpen értesítsük a tűzoltóságot (ha még nem tettük meg), akik elvégzik a végleges oltást, és meggyőződnek arról is, hogy a tűz esetleges rejtett részekre a hősugárzás, hővezetés hatására nem terjedt-e át (például: álmennyezet, padlás, tetőszerkezet, stb.)

Az oltóanyagtartályon elhelyezett címkéken magyar nyelvű kezelési és használati utasítás olvasható, látható, ami közérthető ábrával is el van látva. (3.kép)

3. kép  Porral oltó készüléken lévő  használati utasítás és annak piktogramjai.

Használat előtt el kell távolítani a biztosítószeget, a portömlőt a tűz felé kell irányítani, majd a működtető kar lenyomásával megkezdhető az oltás. Az oltás során ügyeljünk arra, hogy az oltóport nem az égő anyag felületére, hanem a lángzónába juttassuk, felülről lefelé lassan haladva, vízszintes irányban is mozgatva ezzel betakarva a tüzet (4.kép).

4. kép  Oltópor lángzónába juttatása fentről lefelé haladva.

Az égő anyag felé tartva a kiáramló oltópor az égő anyagot szétszórja, újabb tűzfészkeket létrehozva, ez nagymértékben csökkenti a tűz eloltásának esélyét. (5.kép)

5. kép  Oltópor tűzfészekbe juttatásával a tűz továbbterjedése.

A nem megfelelő vagy a használt készülékeket haladéktalanul pótolni kell!

Fali tűzcsap használata

Magyarországon kétféle fali tűzcsap van használatban:

Száraz és nedves fali tűzcsap.

A száraz fali tűzcsap szekrényében a tűzoltáshoz használható szerelvények nincsenek. (6.kép) A tűzcsap nyitásakor abból víz nem jön. Ezt a rendszert a kiérkező tűzoltó gépjárművek tudják ellátni oltóvízzel, és azt csak a tűzoltók tudják használni a magukkal hozott tűzoltó felszerelésekkel.

6. kép  Száraz fali tűzcsap

A nedves fali tűzcsap kétféle lehet:

- Alaktartó tömlős, a tömlő a tároló dobra van csévélve. (7.kép) Használata egyszerű, könnyen kezelhető, maximális tömlőhossz 30 méter. A fali tűzcsap nyitása után a tároló dobról nem kell a teljes tömlőhosszt lecsévélni elég, csak az oltáshoz elegendő távolságig kihúzni. A sugárcső nyitása után megkezdhető a tűz oltása.

-

7. kép  Fali tűzcsap alaktartó tömlővel szerelve.

- Lapos tömlővel szerelt, melyben a lapos tömlő behajtogatva vagy feltekerve (8.kép)  van tárolva. A lapos tömlővel szerelt fali tűzcsap használata előtt a 20 m-es lapos tömlőt teljes hosszában ki kell fektetni a talajra. (A tűzcsapot kinyitni csak a lapos tömlő kifektetése után szabad.)  A tűzcsap és a sugárcső nyitása után kezdhető meg a tűz oltása.

8. kép  Fali tűzcsap lapos tömlővel szerelve.

A tűz oltásánál a porral oltó készüléknél leírtak szerint járjunk el.

Az elektromos és éghető folyadékok tüzeinél a vízzel való oltás csak korlátozottan alkalmazható!

# Text boxes

Fejrész

oltóanyagtartály

Biztosítószeg

Portömlő

Nyomásmérő óra

Portömlő

Fejrész

Működtető kar

Lángzóna

Égő anyag

Oltópor lángzónába juttatása.

Oltópor tűzfészekbe juttatása.

Égő anyag

Lángzóna

Tűzcsap

Lapos tömlő

Sugárcső

Sugárcső

Alaktartó tömlő

Tűzcsap

Fali tűzcsap szekrény

Fali tűzcsap szekrény

Szétszóródott égő anyag